Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 
na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej 
w Dobrzechowie

FORMULARZA OFERTY

(część II)

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:   Stół do terapii manualnej i masażu 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny 3-częściowy | TAK |  |
| 2 | Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 3 | Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4 | Zagłówek stołu z wycięciem na twarz | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. | TAK |  |
| 6 | Regulowany kąt części środkowej (Pivot): +25° | TAK |  |
| 7 | Długość: 203,00 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 8 | Szerokość: 70,00 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 9 | Waga: do 83,00 kg | TAK |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie: 150,00 kg | TAK |  |
| 11 | Stół wyposażony w system jezdny | TAK |  |
| 12 | Gwarancja: min 2 lata | TAK |  |
| 13 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do krioterapii - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki | TAK |  |
| 2 | Czynnik chłodniczy – ciekły azot | TAK |  |
| 3 | Objętość zbiornika – 30 l | TAK |  |
| 4 | Temperatura na wylocie dyszy: -160 stopni C | TAK |  |
| 5 | Czterostopniowa regulacja intensywności nadmuchu | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: min 2 lata | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z wyposażeniem 1 zestaw

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL | TAK |  |
| 2 | WYMIARY Wysokość: 200,00 cm Szerokość: 200,00 cm Głębokość: 200,00 cm | TAK |  |
| 3 | Wykonany z profili oraz prętów stalowych malowanych metodą proszkową | TAK |  |
| 4 | Waga: do 114,00 kg | TAK |  |
| 5 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonane ze skóry bydlęcej oraz materiału Kodura | TAK |  |
| 2 | Zestaw zawiera: Ciężarek miękki 0,5 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg – 1 szt. Ciężarek miękki 4,0 kg – 1 szt. Esik metalowy – 30 szt. Kamaszek skórzany do wyciągu – 1 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu 120 cm – 6 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu 160 cm – 4 szt. Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem 350 cm – 2 szt. Linka do ćw. samowspomaganych 225 cm – 1 szt. Mankiet nadgarstkowo – kostkowy – 1 szt. Mankiet udowy – 1 szt. Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – 1 szt. Pas do wyciągu za miednicę – 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4 szt. Podwieszka klatki piersiowej – 1 szt. Podwieszka pod miednicę – 1 szt. Podwieszka pod głowę – 1 szt. Podwieszka ramienna – 2 szt. Podwieszka udowa – 2 szt. Podwieszka kolanowa – 2 szt. Uchwyt metalowy na linkę – 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Stół do masażu  -  1 szt.

Producent: ……………………………………………………….

Oferowany model: ……………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………….

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości | TAK |  |
| 2 | Akcesoria elektryczne (pilot nożny) | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja metalowa | TAK |  |
| 4 | Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie - 400 + 400 | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 6 | Długość: 200,00 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 7 | Szerokość: 66,00 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 8 | Waga: do 80,00 kg | TAK |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie: 150 kg | TAK |  |
| 10 | Stół wyposażony w system jezdny | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min.: - konstrukcja metalowa: 2 lata - tapicerka: 1 rok - akcesoria elektryczne: 1 rok | TAK |  |
| 12 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Zestaw do zabiegów wibroakustycznych  1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii wibroakustycznej | TAK |  |
| 2 | 5 przetworników wibroakustycznych (2 podwójne i 1 pojedynczy) | TAK |  |
| 3 | 1 promiennik podczerwieni | TAK |  |
| 4 | Materac z 8 przetwornikami wibroakustycznymi, do przeprowadzania zabiegów na całym kręgosłupie | TAK |  |
| 5 | Zestaw specjalistycznych mankietów mocujących | TAK |  |
| 6 | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: min. 2 lata | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Zestaw do laseroterapii   1 zestaw.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

Zestaw do laseroterapii w skład którego wchodzą:

- urządzenie laserowe

- głowica

- aplikator płaski pola magnetycznego

- torba PRO

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) | TAK |  |
| 2 | Prądy: interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy [AMF]), Kotz’a/rosyjska stymulacja, unipolarne falujące 100 mA | TAK |  |
| 3 | Prądy: TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst), TENS do terapii porażeń spastycznych 140 mA | TAK |  |
| 4 | Prądy: diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP), impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg Traberta, Leduca, neofaradyczny) 60 mA | TAK |  |
| 5 | Prądy: galwaniczne • 40 mA | TAK |  |
| 6 | Tonoliza: 100 mA | TAK |  |
| 7 | Mikroprąd: 1000 μA | TAK |  |
| 8 | Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V | TAK |  |
| 9 | Natężenie maksymalnej fali ultradźwiękowej: 3 W/cm2 | TAK |  |
| 10 | Częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz | TAK |  |
| 11 | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 10%, 25%, 50%, 75% | TAK |  |
| 12 | Maksymalna indukcja pola magnetycznego: 10 mT (100 Gs) | TAK |  |
| 13 | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t, automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | TAK |  |
| 14 | Klasa urządzenia laserowego: 3B | TAK |  |
| 15 | Zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 70 W, 100 VA | TAK |  |
| 16 | Waga: maks. 3 kg | TAK |  |
| 17. | Gwarancja: min 2 lata |  |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do masażu pneumatycznego  1 zestaw.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego boa umożliwiający przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego według min. piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych, umożliwiający przy tym dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory.

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia, masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych | TAK |  |
| 2 | Masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego techniką E. Voddera | TAK |  |
| 3 | Obsługiwana liczba komór co najmniej: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej | TAK |  |
| 4 | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno | TAK |  |
| 5 | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego | TAK |  |
| 6 | Co najmniej 15 algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu | TAK |  |
| 7 | Wydajność pompy min. 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Fala uderzeniowa 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie kompresora: 1 - 5 bar | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość emisji impulsów (uderzeń): 1 - 25 Hz | TAK |  |
| 3 | Ilość uderzeń: 1 - 10 000 | TAK |  |
| 4 | Gęstość mocy: maks. 3 mJ/mm2 | TAK |  |
| 5 | Żywotność systemu balistycznego: > 2 miliony cykli | TAK |  |
| 6 | Zasilanie: 100-240 V, 47-63 Hz, 24VDC 6,25A | TAK |  |
| 7 | Wymiary aparatu: 36,1 x30,4 x15,1 cm | TAK |  |
| 8 | Masa sterownika: do 7 kg | TAK |  |
| 9 | Masa z aplikatorem i zasilaczem: do 9 kg | TAK |  |
| 10 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Lampa do światłolecznictwa  1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A. | TAK |  |
| 2 | PROMIENIOWANIE - promieniowanie podczerwone IR-A - zmniejszenie napięcia mięśni - rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawa ukrwienia - podwyższenie progu odczuwania bólu - wzmożenie przemiany materii | TAK |  |
| 3 | FUNKCJONALNOŚĆ - zegar zabiegowy - filtry (czerwony, niebieski) - regulacja jasności świecenia - wyświetlacz jasność/czas - programowanie sekwencji jasność/czas | TAK |  |
| 4 | PROGRAMY ZABIEGOWE - uproszczona obsługa sterownika - 10 programów do ustawienia dla użytkownika | TAK |  |
| 5 | SEKWENCJE ZABIEGOWE - uproszczona obsługa sterownika - łączenie kilku składowych w jeden ciąg - 4 sekwencje do ustawienia - maksymalnie 5 składowych w sekwencji | TAK |  |
| 6 | PARAMETRY TECHNICZNE - maksymalna moc żarówki: 375 W - regulacja jasności: 10 – 100 %, krok 10 % - zegar zabiegowy: 1 – 30 min - zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 450 W | TAK |  |
| 7 | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - przewód sieciowy - stabilna konstrukcja podstawy stołowej - stabilna, metalowa konstrukcja statywu wyposażona w kółka z hamulcami - promiennik 375 W - filtr czerwony - filtr niebieski - instrukcja użytkowania - okulary ochronne dla pacjenta - okulary ochronne dla terapeuty | TAK |  |
| 8 | WYMIARY - wysokość urządzenia: min. 1,2 m, maks. 1,9 m - wymiary podstawy lampy: 50 x 60 cm (+/- 10%) - masa: do 14 kg | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |
| 10 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Rotor elektryczny na kończyny górne i dolne 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor zespolony umożliwiający jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
| 2 | Długość: 51 cm/76cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 3 | Szerokość: 48 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 4 | Wysięgnik długość: 110 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 5 | Waga: do 17 kg | TAK |  |
| 6 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 7 | Gwarancja: min 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Piłka rehabilitacyjna 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica piłki: 75,00 cm | TAK |  |
| 2 | Obciążenie dynamiczne do 1200 kg | TAK |  |
| 3 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  Drabinka gimnastyczna z uchwytami  2 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boki wykonane z drewna sosnowego | TAK |  |
| 2 | Owalne szczeble o wym. 30x38 mm wykonane z drewna bukowego | TAK |  |
| 3 | Wymiary: - wysokość: max 220 cm - szerokość: min. 76 cm | TAK |  |
| 4 | Zestaw uchwytów | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Materac rehabilitacyjny 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 2 | Pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym | TAK |  |
| 3 | Materac 3-cz. składany | TAK |  |
| 4 | Wymiary min.: - długość: 195 cm - szerokość: 85 cm - wysokość: 5 cm | TAK |  |
| 5 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 2 lata | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Laska gimnastyczna  2 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonana z drewna bukowego | TAK |  |
| 2 | Długość: 120 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja: min. 1 rok | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Klin rehabilitacyjny I   1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 2 | Wymiary (cm): 50 x 35 x 20 (+/- 10%) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 1 | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Klin rehabilitacyjny II   1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 2 | Wymiary (cm): 30 x 20 x 16 (+/- 10%) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 1 | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Klin rehabilitacyjny III  1 szt.

Producent: ………………………………………………………………..

Oferowany model: ……………………………………………………

Rok produkcji : …………………………………………………………

| L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 2 | Wymiary (cm): 20 x 15 x 10 (+/- 10%) | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 1 | TAK |  |

Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć wykonawcy